Der elektrische Widerstand: Variante für Einsteiger

Manche Gegenstände behindern das Strömen der Elektrizität stark, in anderen kann Elektrizität gut fließen. Man sagt auch: Verschiedene Gegenstände setzen dem elektrischen Strom einen unterschiedlich großen Widerstand entgegen.

Du sollst untersuchen, in welchen Gegenständen Elektrizität gut fließen kann, in welchen mittelmäßig und in welchen schlecht.

Dafür eignet sich eine Schaltung wie in der Abbildung, die aus einer 4,5 V-Batterie, einem Lämpchen und einem Amperemeter besteht. Eine der Leitungen ist zwischen den Stellen P und  Q unterbrochen. Die beiden Stellen können durch Gegenstände aus verschiedenen Materialien verbunden werden.

Die Aufgaben 1 und 2 soll jede(r) für sich bearbeiten.

- Schreibe auf, woran man in der Schaltung erkennen kann, ob ein Gegenstand, der sich zwischen den Stellen P und Q befindet, die Elektrizität gut, mittel oder schlecht durchlässt.

- Notiere, welche Gegenstände aus welchen Materialien du testen möchtest.

Jetzt dürft ihr gemeinsam arbeiten. Such dir zwei oder drei Partner.

- Holt euch die benötigten Geräte (Batterie, Lämpchen, Messgerät, Kabel, 2 Krokodilklemmen für die Stellen P und Q) und baut die Schaltung auf.

Wenn ihr damit fertig seid, meldet euch.

- Besorgt euch die Gegenstände, die ihr testen möchtet. In Mäppchen, Schultaschen usw. findet sich mancherlei; wenn ihr etwas untersuchen wollt, was ihr nicht habt, meldet euch.

Testet die verschiedenen Gegenstände und notiert eure Beobachtungen in einer Tabelle.

Die Aufgaben 5 und 6 soll wieder jede(r) für sich bearbeiten.

- Formuliere eine Regel, wie die Stärke des elektrischen Stroms durch einen Gegenstand mit dem elektrischen Widerstand des Gegenstands zusammenhängt.

- Ordne die Gegenstände nach der Größe ihres elektrischen Widerstands unter der Skala an.

Großer Widerstand	Kleiner Widerstand

# Text boxes

P

| Gegenstand (Material) | Beobachtung |
| --- | --- |

## A

Q